MEMÓRIAL DE CÁLCULO/DESCRITIVO

Obra: Iluminação pública em LED.

Local: Portal de entrada da cidade.

Cidade: São Francisco/SP.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

- – ILUMINAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE EM LED.

  - MATERIAL A SER UTILIZADO

- Cabo Flexível 6 mm

- Eletroduto polietileno D=30mm-

-Recomposição asfáltica

- 6 postes de 8,00 m de altura

- 4 postes de 4,00 m de altura

- Concreto fck 25 mpa

  - DEMOLIÇÕES

    - Alvenaria

- Comprimento = 1,50 m

- Largura = 0,10 m

Total Demolição Alvenaria = 1,50 x 0,10 = 0,15 m²

    - Asfalto

- Comprimento = 23,40 m

- Largura = 0,20 m

Total Demolição Asfalto= 23,40 x 0,20 = 4,68 m²

    - Intertravado

- Remoção do intertravado e reassentamento do mesmo

- Comprimento = 25,50 m

- Largura = 0,40 m

Total Remoção = 8,80 m²

    - Concreto

- Comprimento = 1,50 m

- Largura = 0,15 m

Total Demolição Concreto = 1,50 x 0,15 = 0,225 m²

  - REPAROS NAS REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

    - Emboço

Total Emboço = Total Demolição Alvenaria = 0,15 m²

    - Recomposição Asfáltica

Total Recomposição Asfáltica Total Demolição Asfáltica

Total Recomposição Asfáltica = 4,68 m²

    - Reassentamento Intertravado

Total Reassentamento intertravado = Total Remoção

Total Reassentamento intertravado = 8,80 m²

    - Concreto

Total Concreto = Total Demolição concreto

Total Concreto = 0,225 m²

  - ELETRODUTO 30MM

    - Comprimento

- Padrão Energia / Iluminaria base central = 10,80 m

- Iluminaria base central / poste 1 pétala = 10,10 m

- Entre postes de 1 pétala = 11,00 x 2 = 22,00 m

- Iluminaria central / poste 6 pétala = 27,90 m

- Iluminaria central / poste 5 pétala = 64,00 m

Total Mangueira = 10,80 + 10,10 + 22,00 + 27,90 + 64,00  Total Mangueira = 134,80 m

  - CABO FLEXIVEL 6 MM

    - Comprimento

Considerando a altura dos postes entre cada distância:

- Padrão Energia / Iluminaria base central = 13,00 m

- Iluminaria base central / poste 1 pétala = 10,10 m

- Entre postes 1 pétala = 19.5 x 2 = 39,00 m

- Entre Iluminarias base central = 9,00 m

- Iluminaria base central / poste 5 pétalas = 98,00 m

- Iluminaria base central / poste 6 pétalas = 36,50 m

Total Cabo = 13,50 + 10,50 + 39,00 + 9,00 + 98,00 + 36,50

Total Cabo = 206,50 m

Contendo 1 pernas, sendo uma fase e outro neutro:

Total de Cabo Flexível 6 mm = 206,50 x 2 = 413,00 metros

  - ESCAVAÇÃO MANUAL

    - Volume escavado

- Profundidade = 2,00 m

- Largura = 0,20 x 0,20 m

Total Escavado 1 poste  = 2,00 x 0,20 x 0,20 = 0,08 m³

- Quantidade de postes = 10 unidades

Total Escavado = 0,08 x 10 = 0,80 m³

  - CONCRETAGEM FUNDAÇÃO DO POSTE

    - Total de concreto

Total de concreto = Total escavado= 0,80 m³

| COMPOSIÇÃO DE ITENS, COM OS RESPECTIVOS MATERIAIS. |
| --- |
| Composição 1 - Poste 8,00 metros |
| QTDE. | DESCRIÇÃO |
| 6,00 metros | Tubo em aço carbono de 3 Polegadas / chapa 14 |
| 2,00 metros | Tubo em aço carbono de 2,5 Polegadas / chapa 14 |
| 2 unidades | Chapa 30x30x1/4, com furação |
| 1 Unidade | Pintura em tinta esmalte sintético semi brilho na cor preta |
| 4,00 metros | Ferro CA50 1/2 |
| 2 Unidades | Parafusos com porca em aço carbono sextavado 5/8 x 2,5 polegadas |
| 1 Unidade | Mão de obra para fabricação do Poste |
| 1 Unidade | Montagem do poste "in loco" |
| Composição 2 - Poste 4,00 metros |
| QTDE. | DESCRIÇÃO |
| 4,00 metros | Tubo em aço carbono de 3 Polegadas / chapa 14 |
| 1,00 metro | Cantoneira em aço carbono |
| 2 unidades | Chapa 30x30x1/4, com furação |
| 1 Unidade | Pintura em tinta esmalte sintético semi brilho na cor preta |
| 4,00 metros | Ferro CA50 1/2 |
| 2 Unidades | Parafusos com porca em aço carbono sextavado 5/8 x 2,5 polegadas |
| 1 Unidade | Mão de obra para fabricação do Poste |
| 1 Unidade | Montagem do poste "in loco" |
| Composição 3 - Suporte para 6 pétalas de 150w |
| QTDE. | DESCRIÇÃO |
| 3,00 metros | Tubo em aço carbono de 2,5 polegadas - chapa 14 |
| 0,30 metros | Tubo em aço carbono de 3 polegadas - chapa 14 |
| 2 unidades | Parafusos com porca em aço carbono sextavado 5/8 x 1,5 polegadas |
| 1 unidade | 1,00 metros x 0,10 metros de aço em carbono- chapa 14 |
| 1 unidade | 0,60 metros x 0,30 metros de aço em carbono- chapa 14 |
| 0,60 metros | Pintura em tinta esmalte sintético semi brilho na cor preta |
| 1 Unidade | Mão de obra para fabricação do suporte |
| 1 Unidade | Montagem do suporte "in loco" |
| Composição 4 - Suporte para 5 pétalas de 150w |
| QTDE. | DESCRIÇÃO |
| 2,50 metros | Tubo em aço carbono de 2,5 polegadas - chapa 14 |
| 0,30 metros | Tubo em aço carbono de 3 polegadas - chapa 14 |
| 2 unidades | Parafusos com porca em aço carbono sextavado 5/8 x 1,5 polegadas |
| 1 unidade | 1,00 metros x 0,10 metros de aço em carbono- chapa 14 |
| 1 unidade | 0,60 metros x 0,30 metros de aço em carbono- chapa 14 |
| 0,60 metros | Pintura em tinta esmalte sintético semi brilho na cor preta |
| 1 Unidade | Mão de obra para fabricação do suporte |
| 1 Unidade | Montagem do suporte "in loco" |
| Composição 5 - Suporte para 4 pétalas de 150w |
| QTDE. | DESCRIÇÃO |
| 2,00 metros | Tubo em aço carbono de 2,5 polegadas - chapa 14 |
| 0,30 metros | Tubo em aço carbono de 3 polegadas - chapa 14 |
| 2 unidades | Parafusos com porca em aço carbono sextavado 5/8 x 1,5 polegadas |
| 1 unidade | 1,00 metros x 0,10 metros de aço em carbono- chapa 14 |
| 1 unidade | 0,60 metros x 0,30 metros de aço em carbono- chapa 14 |
| 0,60 metros | Pintura em tinta esmalte sintético semi brilho na cor preta |
| 1 Unidade | Mão de obra para fabricação do suporte |
| 1 Unidade | Montagem do suporte "in loco" |
| Composição 6 - Luminária Pública Pétala LED de 150w |
| QTDE. | DESCRIÇÃO |
| 1 Unidade | Luminária Pública Pétala LED de 150w cob - IP 66 - 6500K - Minimo 15.000 lúmens- Bivolt |
| Composição 7 - Refletor LED 100w |
| QTDE. | DESCRIÇÃO |
| 1 Unidade | Refletor LED 100w- 3000k- Minimo 100 lúmens/W - blindado- Bivolt |
| Composição 8 - Suporte para 4 refletores solár de 200w |
| QTDE. | DESCRIÇÃO |
| 1,80 metros | Cantoneria em aço galvanizado de 1/2 por 1/8 |
| 2 unidades | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, 35 cm |
| 2 unidades | Mão francesa em aço galavanizado, para travamento da cantoneira |
| 9 unidades | Parafusos com porca em aço carbono sextavado 5/16 x 2,00 polegadas |
| 1 unidade | Pintura em tinta esmalte sintético semi brilho na cor prata |
| 1 Unidade | Mão de obra para montagem e instalação do suporte |
|  | Composição 9 - Suporte para 04 placas solares de 35W (348x518x17)mm |
| QTDE. | DESCRIÇÃO |
| 3,60 metros | Cantoneira de aço 3/4 por 1/8 |
| 1,70 metros | Viga de aço tipo U (50x30)mm chapa 14 |
| 1,70 metros | Chapa de aço 1/4 por 1/8 |
| 0,25 metros | Tubo em aço carbono de 2,5 polegadas - chapa 14 |
| 0,35 metros | Tubo em aço carbono de 2 polegadas - chapa 14 |
| 1 Unidade | Chapa de aço carbono (30x28) chapa 14 |
| 13 unidades | Parafusos brocante 14x14x3/4 para fixação das placas no suporte |
| 2 unidades | Parafusos 2,00 x 5/8 para travamento do suporte no Macho/Fêmea |
| 1 unidade | Pintura em tinta esmalte sintético semi brilho na cor prata |
| 1 unidade | Mão de obra para montagem do suporte |
|  | Composição 10 - Kit refletor solár 200w |
| QTDE. | DESCRIÇÃO |
| 4 unicades | Placa fotovoltaíca potência 35W (348x518x17)mm |
| 18,00 metros | Cabo cobre flexível PP 2 x 075 mm, com conector |
| 4 unidades | Refletor (300x250x80) 200w- 16.000 lúmens- Autonomia minima de 10 horas, com controle remoto |

A montagem e instalação, será executada através do travamento com a utilização de parafusos, serão utilizadas uma dobradiça para facilitar na manutenção, conforme composições seguindo todas as exigências e normas vigentes.

Será necessário fazer a demolição no asfalto existente, passeio em intertravado, alvenaria, posteriormente a recomposição de todas as áreas a serem demolidas, visando a instalação das mangueiras que serviram de condutor para os cabos de cobre, sendo eles, necessários para ligação em série dos postes, conforme o projeto.

Toda a iluminação existente neste objeto, está descrito no memorial de acima.

São Francisco, de Julho de 2021.

________________________                                                                                                                                                                                                Alan Rodrigo Lio

Engº Civil CREA 5069910787

___________________________

Sebastião de Oliveira Baptista

Prefeito Municipal de São Francisco-SP